## Slide 1: Programmierung eines Omni Wheel Roboters
Praxisprojekt von Jonathan Michel
Betreuer Prof. Dr. Pyschny

## Slide 2: Übersicht
Ausgangslage
Aufgaben
Motorsteuerung
Kinematik
Robot Operating System
ROS2
Demonstration
Offene Probleme

## Slide 3: Ausgangslage
Vorangegangenes Studentenprojekt aus dem Ingenieursbereich
Roboter-Chassis mit Motoren und Rädern
Omni-directional Wheels
https://en.wikipedia.org/wiki/Omni_wheel#/media/File:Triple_Rotacaster_commercial_industrial_omni_wheel.jpg
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.1083&rep=rep1&type=pdf

## Slide 4: Aufgaben
Motoren ansteuern
Kinematik-Modell implementieren
Benutzerschnittstellen hinzufügen
Sensordaten auslesen und visualisieren

## Slide 5: Motorsteuerung
Gewünschte Drehgeschwindigkeit eines Rades ist bekannt
Schrittmotor-Treiber erwartet aber Pulse an einem Pin
Lösung: Microcontroller berechnet korrekte Intervalle und schickt Pulse

## Slide 6: Kinematik
Forward Kinematics
Inverse Kinematics
Geschwindigkeit Richtung
Drehung
Geschwindigkeiten für jedes Rad

## Slide 7: Zwischenstand
{I;1.57;1.0;0.0}
Probleme:
  Teensy ist Low-Level (Realtime vs. OS)
  Sensoren mit großen Datenmengen?
  Algorithmen mit hohem Rechenaufwand?
  Modularität?

## Slide 8: Lösung
Raspberry Pi 4
  Betriebssystem
  Schnellerer Prozessor, mehr RAM
  Netzwerkverbindung
  Standard Peripherieanschlüsse (USB, Bluetooth, WLAN etc.)
Robot Operating System 2
  Pub/Sub
  Kommunikation verschiedener Roboter-Komponenten
  Modularität
  Graph-basiert (Nodes stellen Funktionalität oder Hardware zur Verfügung)

## Slide 9: Hardwarenähe und Rechenaufwand
Laptop
Raspberry Pi
Teensy
Sensor
USB
USB/GPIO
WLAN
Hoher Rechenaufwand
Keine Hardware Schnittstellen nötig
Mittlerer Rechenaufwand
Hardware Schnittstellen nötig
Echtzeit
Hardwarenähe

## Slide 10: Funktionen
Node
Topic
Steuerung mithilfe eines PS4 Controllers
Steuerung mithilfe der Tastatur
Automatisches Abfahren von Wegpunkten
Visualisierung aktueller Werte (Geschwindigkeit, Position, Batterie, Zurückgelegter Weg, Geplanter Weg)
Erfassen und Visualisieren von Lidar Daten
Transformation

## Slide 11: Manuelle Steuerung

## Slide 12: Abfahren von Wegpunkten

## Slide 13: Lidar

## Slide 14: Anknüpfpunkte und offene Probleme
Batterie-Management-Board und Überhitzungsschutz der Motoren
Testing in ROS2 und PlatformIO
Intelligenterer Path Executor
Simultaneous Localization and Mapping

## Slide 15: Vielen Dank
Github: https://github.com/baldhat/omniwheel/
ROS2: https://docs.ros.org/en/foxy/index.html
Bild Quellen: https://en.wikipedia.org/wiki/Omni_wheel#/media/File:Triple_Rotacaster_commercial_industrial_omni_wheel.jpg
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.1083&rep=rep1&type=pdf